## Slide 1
Arquitetura e Organização de Computadores
Memória Cache

## Slide 2
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Tópicos
Política de Escrita pela Memória Cache
Tipos de Políticas
Comparação entre as técnicas de escrita
Niveis da Cache

## Slide 3
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Políticas de Escrita
Operações de escrita do processador são feitas em cache
Necessário atualizar MP para sistema manter correção e integridade
Antes de substituir o bloco em cache, é necessário verificar se foi alterado e se alterações já foram feitas na MP

## Slide 4
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Políticas de Escrita
MP pode ser acessada pela cache ou E/S (DMA – Direct Memory Access)
  - Cache pode ter sido alterada e MP ainda não
  - MP pode ter sido alterada e cache está desatualizada
MP pode ser acessada por vários processadores, cada um com sua cache
- MP pode ser alterada e outras caches estarem desatualizadas

## Slide 5
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Tipos de Políticas
Write through – escrita em ambas
Cada escrita em cache acarreta escrita em MP
Caso haja outros processadores, estes também alteram suas caches
Mesmo conteúdo sempre nas duas memórias

## Slide 6
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Tipos de Políticas
Write back – escrita somente em retorno
Escrita só é atualizada em MP quando o bloco for substituído e se foi atualizado
Bit adicional é setado (1) se bloco foi atualizado em cache
Quando for substituído, se bit correspondente estiver setado, escrita é feita na MP

## Slide 7
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Tipos de Políticas
Write once – escrita uma vez
Apropriada para sistema multiprocessados (cada um com sua cache) compartilhando mesmo barramento
Controlador da cache atualiza MP quando bloco foi atualizado pela primeira vez (write through) e alerta outros componentes que compartilham o barramento
Eles são notificados sobre alteração e impedem o uso da palavra específica
Próximas alterações são feitas somente em cache local e o bloco é atualizado em MP quando for substituído (write back)

## Slide 8
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Comparação entre as técnicas de escrita
Write through
Pode haver grande quantidade de escritas desnecessárias em MP
Reduz desempenho do sistema
Write back
Minimiza desvantagem anterior
MP pode ser desatualizada para utilização por outros dispositivos E/S, o que os obriga a acessar o dado através da cache

## Slide 9
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Comparação entre as técnicas de escrita
Write once
Conveniente para sistemas multiprocessados
Não é muito usada ainda
Estudo sobre cache indicam que a percentagem de escrita é pequena (aprox.. 15%)
Política simples de write through

## Slide 10
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Níveis da Cache
Nível 1 (Level 1) ou L1
Sempre localizada no interior do processador
Cache primária
- Cache L1 de instruções e Cache L1 de dados
Nível 2 (level 2) ou L2
Normalmente localizada no exterior do processador (placa mãe)
- Cache secundária
Alguns processadores tem L2 interna a pastilha do processador

## Slide 11
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Níveis da Cache
Nível 3 (Level 3) ou L3
Quando processador possui L1 e L2 interna, é a cache externa ao processador (placa mãe)