## Slide 1
Arquitetura e Organização de Computadores
Memória Cache

## Slide 2
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Tópicos
Introdução
Princípio da Localidade
Funcionamento da memória cache
Mapeamento de dados MP/Cache
Algoritmos de substituição de dados no cache
Políticas de escrita pela memória cache

## Slide 3
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Introdução
A memória cache foi criada por causa de um problema que existe nos sistemas computacionais, entre a velocidade do processador e memória principal, por isso primeiro precisamos entender esta diferença de velocidade entre os dois componentes.

## Slide 4
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Diferença de Velocidade Processador / MP
Processador executa operação rapidamente e fica em estado de espera (wait state) para receber dados da memória. Ex: Processador executa a operação em 2ns e enquanto isso a MP gasta 100ns para transferir os dados para o processador.

## Slide 5
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Diferença de Velocidade Processador / MP
Na década de 1960, diversos pesquisadores (principalmente da IBM) se reuniram para analisar o comportamento dos processos (programas) e de suas conclusões surgiu um princípio de funcionamento dos programas.
Princípio da localidade

## Slide 6
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Conceito de Localidade
Programa executável tem instruções ordenadas sequencialmente
Quando o programa executa, processador busca instruções sequencialmente em memória, exceto quando ocorre um loop ou comando de desvio, em que a sequência de acesso é alterada abruptamente.
- Principio de Localidade
- Localidade espacial
- Localidade temporal

## Slide 7
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Princípio da Localidade Espacial e Temporal
Programas não são executados de modo que a MP seja acessada randomicamente como seu nome sugere (RAM);
Se um programa acessa uma palavra da memória, há uma boa probabilidade de que ele em breve acesse a mesma palavra novamente, este é o princípio da localidade temporal;
E se ele acessa uma palavra da memória, há uma boa probabilidade de que o acesso seguinte seja uma palavra subsequente ou de endereço adjacente àquela palavra que ele acabou de acessar, neste caso, trata-se da modalidade localidade espacial.

## Slide 8
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Localidade Espacial
Princípio da Localidade Espacial

## Slide 9
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Localidade Temporal
Programas tendem a usar o mesmo endereço em um curto espaço de tempo
- Loops repetem um mesmo conjunto de instruções

## Slide 10
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Cache
Memória cache (cache de RAM – entre CPU/MP)
Cache de disco (entre MP/Disco)
Cache do browser web (armazenamento local)
Cache de aplicações. Ex: API (Armazenamento em serviços de banco chave/valor baseado em memória – Redis, DynamoDB)

## Slide 11
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Funcionamento da Memória Cache
Cache possui uma velocidade de acesso alta e capacidade para armazenar partes de um programa a aproveitar o princípio da localidade.

## Slide 12
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Funcionamento de Acesso a Memória Cache
Processador inicia operação de leitura e coloca endereço da MP no BE;
Sistema de controle de cache (chipset) intercepta o endereço, interpreta o conteúdo e verifica se o dado está ou não em cache;
- Se estiver, acerto (hit) => cópia do dado é transferido da cache para o processador pelo BD.
- Se não estiver, falta (miss) => controle da MP é acionado para recuperar o bloco da MP e transferi-lo para cache, para em seguida, transferir ao processador pelo BD. (TA Maior)

## Slide 13
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Funcionamento de Acesso a Memória Cache
Conexão entre processador, cache e MP

## Slide 14
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Funcionamento de Acesso a Memória Cache
Princípio da localidade espacial, é muito provável que o acesso seguinte seja sequencial
- Sistema busca da MP o dado solicitado e mais alguns, que supõe que serão usados em seguida
- MP dívida em blocos de X bytes e cache dividida em linhas de X bytes de largura

## Slide 15
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Funcionamento de Acesso a Memória Cache
Deseja-se máximo de acertos (hits) e mínimo de faltas (miss) para um bom desempenho
- Eficiência do cache
- E = (acertos (hits) / total de acessos) * 100
- Normalmente é da ordem de 95% a 98%

## Slide 16
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Funcionamento de Acesso a Memória Cache
Ex: Um determinado sistema de computação possui uma memória cache, MP e processador. Em operações normais, obtém-se 96 acertos para cada 100 acessos do processador às memórias. Qual deve ser a eficiência do sistema cache/MP?

## Slide 17
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Funcionamento de Acesso a Memória Cache

## Slide 18
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Organização da Memória Cache
Cache é organizada em linhas de X bytes

## Slide 19
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Organização da Memória Cache e MP
MP organizada em blocos de X células (1 byte)
Cache organizada em linhas de X bytes
- Tag ou rótulo indica o endereço do bloco da MP

## Slide 20
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Organização da Memória Cache e MP
Quantidade de blocos da MP é muito maior que quantidade de linhas da cache
- Métodos para mapear blocos da MP em linhas cache
- Direto
- Associativo
- Associativo por conjunto

## Slide 21
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Projeto de Memória Cache
Função de mapeamento de dados MP/cache
Algoritmo para substituição de dados no cache
Política de escrita pela cache
Níveis de cache
Definição do tamanho das memórias cache L1 e L2
Escolha da largura de linha de cache

## Slide 22
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento de Dados MP/cache
MP tem N células (0 a n-1)
MP organizada como conjunto de B blocos (numerados de 0 a B-1)
- Cada bloco da MP é constituído de X células (bytes)
- Tamanho da MP = B x X
Quantidade de blocos B = N / X
Cache organizada como conjunto de L linhas, cada uma com X bytes
- Tamanho da cache = L x X
Tamanho da cache menor que tamanho da MP

## Slide 23
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento de Dados MP/cache
Um linha da cache pode armazenar diferentes blocos da MP, por isso precisa identificar que bloco armazena em cada momento (Tag ou rótulo da linha)
Como determinar em que linha da cache cada bloco de memória será armazenado?
- Método para mapear blocos da MP em linhas da cache
- Mapeamento direto
- Mapeamento associativo
- Mapeamento associativo por conjunto

## Slide 24
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto
Cada bloco da MP tem uma linha previamente definida onde será armazenado no cache
Cache tem L linhas
Bloco 0 na linha 0
Bloco 1 na linha 1
....
Bloco L-1 na linha L-1

## Slide 25
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto
No exemplo, a MP possui 64 células de 1 byte cada, ou um total de 64 bytes (64B), e a memória cache tem 16 bytes (16B);
A MP é organizada em blocos de 4 bytes (células) cada um, de byte 0 a byte 3, mesma largura das linhas da cache;
Como a cache possui um total de 16B e cada linha tem 4B de largura, ela acomoda apenas quatro linhas, endereçadas de linha 0 a linha 3.

## Slide 26
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto

## Slide 27
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto
Capacidade da MP = 32B =
Cada endereço tem 5 bits
Blocos de 2B
Total de blocos = 32B / 2B = 16 =
Cada bloco tem endereço de 4 bits
Capacidade da cache = 8B =
Total de linhas = 8B / 2B = 4 =
Cada linha tem 2 bits
Tag do bloco tem 2 bits

## Slide 28
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto

## Slide 29
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto
No Exemplo, observam-se os seguintes elementos e valores:
MP com 32 Células de 8 bits, desde 0 até 31.
Cada endereço binário possui 5 bits de largura e vai de 00000 até 11111, como mostrado a direita de cada célula.
A MP é organizada em blocos de 2 bytes (16 bits), totalizando B = 32/2 = 16 blocos e como = 16, cada bloco tem um endereço de 4 bits de largura, indo de 0000 até 1111, como mostrado a esquerda de cada bloco da MP.
Observa-se que os endereços dos blocos correspondem aos quatro algarismos mais significativos (mais à esquerda) do endereço de uma célula.

## Slide 30
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto
A cache possui 8 bytes de tamanho, sendo organizada em 4 linhas de 2 bytes cada, pois os blocos da MP também tem largura de 2 bytes.
O endereço de um dos dois blocos precisa apenas de 1 bit (bloco 0 ou bloco 1).
Portanto 5 bits de endereço de célula dividem-se em quatro para os endereços de cada um dos 16 blocos e um para o endereço do específico byte.
Como a cache possui 4 linhas, cada endereço é um número de 2 bits de largura

## Slide 31
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto
Capacidade da MP = 4GB =
Cada endereço tem 32 bits
Blocos de 64B
Total de blocos = 4GB / 64B =
Cada bloco tem endereço de 26 bits
Capacidade da cache = 64KB
Total de linhas 64KB / 64B = 1K =
Cada linha tem 10 bits
Tag do bloco tem 16 bits

## Slide 32
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto

## Slide 33
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto – Tamanho da Cache
Número de bits necessários para armazenar dados + Número de bits necessários para armazenar tags
Exemplo:
- 64K x 8 bits – dados
- 1K x 16 bits – tags
- TOTAL de 66KB

## Slide 34
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto – Acesso a cache com mapeamento direto
Endereço da MP é interpretado pelo sistema de controle da cache
2 bits tag
2 bits linha
1 bit endereço do byte
Identifica a linha selecionada (2 bits centrais)
Verifica se o bloco está na cache
Compara tag linha com tag endereço
Se for igual => hit
Valor do byte é passado para processador pelo BD

## Slide 35
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto – Acesso a cache com mapeamento direto
Se não => miss
Sistema inicia a localização do bloco na MP para transferir cópia para a linha específica
  - Endereço do bloco corresponde aos 4 bits mais significativos

## Slide 36
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto – Acesso a cache com mapeamento direto

## Slide 37
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto – Acesso a cache com mapeamento direto
Se processador modificar o valor do bloco em cache (operação de escrita), este deve ser copiado para memória principal
Para saber se houve alteração no conteúdo do bloco em cache, utiliza-se um bit adicional em cada linha que será setado (1) por uma operação de escrita, ou mantido em zero (0), caso contrário

## Slide 38
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto – Acesso a cache com mapeamento direto
Outro exemplo:
Endereço da MP é interpretado pelo sistema de controle cache
16 bits tag
10 bits linha
6 bits endereço do byte
Identifica a linha selecionada (10 bits centrais)
Verifica se o bloco está na cache
Compara tag linha com tag endereço
Se for igual => hit
Valor do byte é passado para o processador pelo BD

## Slide 39
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto – Acesso a cache com mapeamento direto
Se não => miss
- Sistema inicia a localização do bloco na MP para transferir cópia para a linha específica
- endereço do bloco corresponde aos 26 bits mais significativos

## Slide 40
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto – Acesso a cache com mapeamento direto

## Slide 41
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto
Simples e de baixo custo de implementação
Processamento rápido do endereço
Problema da localização fixa dos blocos em cache
- Se o programa fizer sucessivos acessos (loop) a palavra situada em blocos alocados na mesma linha, haverá necessidade de sucessivos acessos a MP (misses)
- Relação acerto/faltas será baixa => baixo desempenho

## Slide 42
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto – Exemplo
Considere uma MP com 64MB de capacidade associada a uma cache de 2K linhas, cada uma com largura de 16 bytes. Determine o formato do endereço a ser interpretado pelo sistema de controle de cache que utiliza o mapeamento direto.

## Slide 43
Universidade Tuiuti do Paraná | Tema da apresentação
Memória Cache
Mapeamento Direto – Exemplo
Capacidade da MP = 64MB =
Cada endereço tem 26 bits
Blocos de 16B
Total de blocos = 64MB / 16B = 4M =
Capacidade da cache = 2K x 16B = 32KB =
Total de linhas = 2K =
Cada linha tem 11 bits
Tag do bloco tem 11 bits